## Slide 1: Microoperaciones en Arquitectura de Computadores
Dra. Lorena Recalde

## Slide 2: Enteros sin signo
Integers sin signo: rango entre 0 a infinito positivo
  Si el número de bits para almacenar el integer es de 8 bits los integers van en rango de 0 a 255
  Si el número de bits para almacenar el integer es de 16 bits los integers van en rango de 0 a 65535
  Ejemplo: Almacenar el número 7 (base 10) en un espacio de memoria de 8 bits:
    1. Convertir el 7 a binario: 111
    2. Añadir (hacia la izquierda del binario) los ceros faltantes que cubran un total de 8bits:
      00000111
  Ejercicio: Almacenar el número 258 (base 10) en un espacio de memoria de 16 bits
Que pasa si queremos almacenar el número 258 en un espacio de memoria de 8 bits?

## Slide 3: Enteros con signo
Integers con signo: 1’s complement representation
              2’s complement representation
1’s complement representation: aplicar el complemento a cada bit que conforma el número:
  Ejemplo: Almacenar el número -7 (base 10) en un espacio de memoria de 8 bits usando 1’s complement representation :
    1. Convertir el 7 a binario: 111
    2. Añadir (hacia la izquierda del binario) los ceros faltantes que cubran un total de 8bits:
      00000111
    3. Aplicar el reverso o complemento de cada bit:
      11111000
  Ejercicio: Almacenar el número -258 (base 10) en un espacio de memoria de 16 bits usando 1’s complement representation

## Slide 4: Enteros con signo
Integers con signo: 1’s complement representation
              2’s complement representation
2’s complement representation: aplicar el complemento a cada bit que conforma el número EXCEPTO los que están a la derecha del primer ‘1’ encontrado de derecha a izquierda:
  Ejemplo:
    Número: 00010000 -----> 00010000
    Hallar 2’s complement representation: 11110000
  Ejemplo:
    Número: 1100100 -----> 1100100
    Hallar 2’s complement representation: 0011100

## Slide 5: Enteros con signo
  Ejemplo: Almacenar el número 7 (base 10) en un espacio de memoria de 8 bits usando 2’s complement representation :
    1. Convertir el 7 a binario: 111
    2. Añadir (hacia la izquierda del binario) los ceros faltantes que cubran un total de 8bits: 00000111
    3. El signo es + entonces no se hace nada más
  Ejemplo: Almacenar el número -40 (base 10) en un espacio de memoria de 16 bits usando 2’s complement representation :
    1. Convertir el 40 a binario: 101000
    2. Añadir (hacia la izquierda del binario) los ceros faltantes que cubran un total de 16bits: 0000000000101000
    3. El signo es - entonces aplicamos el reverso según corresponda:
    0000000000101000  1111111111011000

## Slide 6: Ejercicio: Completar la Tabla:
 | 8bit allocation | 16bit allocation
Decimal | 1's complement | 1's complement
124 |  | 
-124 |  | 
50 |  | 
-50 |  | 
311 |  | 
-311 |  | 
 | 8bit allocation | 16bit allocation
Decimal | 2's complement | 2's complement
124 |  | 
-124 |  | 
50 |  | 
-50 |  | 
311 |  | 
-311 |  | 

## Slide 7: Microoperaciones
Operaciones ejecutadas en los datos almacenados en los registros
  Ejemplos: shift, loand, clean, increment, count
4 tipos de microoperaciones:
  Register transfer microoperations: transfiere binary data de un reg a otro reg
  Arithmetic transfer microoperations: realiza operaciones aritméticas en datos numéricos almacenados en los reg
  Logic transfer microoperations: realiza manipulaciones de bits
  Shift microoperations: realiza operaciones de cambio en datos almacenados en los reg
  ** INTERNAL BUS to transfer the data
ALU
CU
REG
CPU

## Slide 8: Los Registros
  Program Counter: 12 bits (0, 11), address of the instruction
  Address register: 12 bits, address from memory
  Instructions register: 16 bits, instruction code
  Temporary register: 16 bits, temporary data
  Output register: 8 bits, output characters
  Input register: 8 bits, input characters
  Data register: 16 bits, operands
  Acumulator: 16 bits, processor register (results of operations)
ALU
CU
REG
CPU
Caché
Memoria
I/O

## Slide 9: Los Registros: temporal storage
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
MUX
MUX
load
SEL A
SEL B
decoder
SEL D
ALU
OPR
OUTPUT
A bus
B bus
BINARY CODE | SEL A | SEL B | SEL D
000 | i/p | i/p | none
001 | R1 | R1 | R1
010 | R2 | R2 | R2
011 | R3 | R3 | R3
100 | R4 | R4 | R4
101 | R5 | R5 | R5
110 | R6 | R6 | R6
111 | R7 | R7 | R7
Input

## Slide 10: Los Registros
  5 bit operation:
  EJERCICIO: R4 <- R5 AND R2
  EJERCICIO: R7 <- COMPLEMENT R1
OPR | Operation | Symbol
00000 | Transfer A | TSF A
00001 | Increment | INC A
00010 | Add A+B | ADD
00101 | Sub A-B | SUB
01000 | AND A & B | AND
01010 | OR A ¦ B | OR
01100 | XOR A ¦ B | XOR
01110 | Complement A | COM A
10000 | Shift right | SHR A
11000 | Shift left | SHL A
R1 <- R2 + R3
1. MUXA selector
(SEL A): BUS A <- R2
2. MUXB selector
(SEL B): BUS B <- R3
3. ALU operation selector
(OPR): ALU to ADD
(A+B will be performed)
4. decoder destination selector
(SEL D): R1 <- output
 | SEL A | SEL B | SEL D | OPR
Symbol | R2 | R3 | R1 | ADD
Control Word | 010 | 011 | 001 | 00010

## Slide 11: Memory Transfer
  2 operaciones: Read and Write
  Transferencia de información desde la memoria a un ambiente exterior: Read
  Transferencia de nueva información para ser almacenada en la memoria: Write
  Memory: M
  Address: [ ]
  Read : DR <- M[AR] DR: data register, AR: Address register
  Write: M[AR] <- R
 | Memory
M[AR0] | R
M[AR1] | 
M[AR2] | 
M[AR3] | 
M[AR4] | 

## Slide 12: Memory Transfer
  AddressR holds location of data to be executed
Memory
20
40
2000
ALU
CU
REG
Address R
Data R
Control R
Read in M[2000]
20
BUS
40
M[3000] <- R
3000

## Slide 13: BUS Architecture
  Conecta a 2 o más componentes
  System bus: conecta a los componentes principales como: procesador, memoria, I/O
  Típicamente contiene entre 50 a 100 líneas separadas y cada línea tiene asignada una función.
  3 grupos funcionales: data bus, address bus y control bus