## Slide 1: Microoperaciones en Arquitectura de Computadores
Dra. Lorena Recalde

## Slide 2: BUS Architecture
  Conecta a 2 o más componentes
  System bus: conecta a los componentes principales como: procesador, memoria, I/O
  Típicamente contiene más de 50 líneas separadas y cada línea tiene asignada una función.
  3 grupos funcionales:
    data bus: datos que van a ser usados o almacenados (temporalmente) por el procesador y viajan desde/hasta la memoria.
    address bus: de dónde obtener los datos, o también dónde almacenarlos.
    control bus: monitorea los datos y direcciones (data and address).

## Slide 3: Bus Architecture: the system bus
I/O
ALU
CU
REG
CPU
Memoria
Data bus
Address bus
Control bus
Data bus
Address bus
Control bus
System Bus

## Slide 4: Data bus
Contiene 8, 16, 64, etc. líneas separadas.
El número de líneas establecen el ancho del data bus (width).
Cada línea transporta 1 bit.
8bit data bus = 8 líneas en el data bus.
Address bus
Ayuda a identificar una dirección particular en memoria.
Contiene la fuente o destino para el dato (source or destination).
Cada línea transporta 1 bit.
16bit address bus = 16 líneas.

## Slide 5: Control bus
Regula la actividad en el bus.
Controla toda la información de ‘timing’ relacionada con los buses.
Contiene señales de control que reportan el estado de los dispositivos conectados al bus (memory read, memory write, I/O read, I/O write)

## Slide 6: ARBITRAJE de Bus
Quién tendrá acceso al bus para leer/escribir los datos
Decisión de qué dispositivo tendrá el acceso primero.
Hay un dispositivo máster por bus.
Los dispositivos conectados al bus podrían querer usarlo al mismo tiempo, el arbitraje de bus permite definir qué dispositivo lo usará con prioridad.
Sólo 1 dispositivo puede usar el bus a la vez
El esquema de arbitraje tratará de balancear:
  Bus priority: prioriza el acceso de los dispositivos al bus
  Fairness: se decide si se dará servicio a todos los dispositivos o no
3 mecanismos de arbitraje (usan control lines específicas en el bus para arbitraje)
  Daisy chain
  Polling
  Independent request

## Slide 7: Daisy chain arbitration
Uso del Bus Master
Si un dispositivo está usando el bus, el dispositivo manda una señal de BUSY , si lo deja de usar, se manda una señal de RELEASE
D3
D2
Bus Request
Bus Busy
D1
BUS
MASTER
Prioridad más alta
Prioridad más baja
busy?
Liberar bus
Simple: sólo 3 líneas de bus adicionales
No asegura acceso justo: fairness, espera indefinida debido a la prioridad del HW
Bus Grant

## Slide 8: Polling arbitration
Uso del Bus Master
Si cualquiera de los dispositivos está usando en bus, se enviará una señal BUS BUSY
Bus Polling ofrecerá el permiso de uso al dispositivo dependiendo de la prioridad
D3
D2
Bus Request
Bus Busy
D1
BUS
MASTER
busy?
Liberar bus
No hay la desventaja de Daisy Chain
Línea extra para Polling
Polling
Bus Grant

## Slide 9: Independent request arbitration
Uso del Bus Master
Cuando el bus está libre se envía la señal de GRANT
Cuando el bus está ocupado el dispositivo tiene que esperar hasta que se libere
El bus Master decide a quien dar el permiso GRANT de acceso, basado en prioridades
D3
D2
Bus Request
Bus Busy
D1
BUS
MASTER
La prioridad es dinámica
Uso de dos líneas extra de comunicación por cada dispositivo
Bus Grant
Bus Grant
Bus Grant
Bus Request
Bus Request

## Slide 10: Subrutinas
Programas pequeños que son llamados cada vez que se requiere.
Bloque de instrucciones que ejecutan una tarea específica y bien definida.
Puede interrumpir la ejecución de un programa principal (y regresar al mismo punto donde se originó la interrupción):
  Después de la interrupción la subrutina toma el control
  Se ejecuta
  Y al finalizar regresa a la rutina principalo programa principal

## Slide 11: Subrutinas
Main Program
Llamada a subRut
Subrutina
Return
Main Program
Main Program
Llamada a subRut
Main Program
Siempre que se requiera, la subrutina será llamada por el programa principal o Main Program

## Slide 12: Microperaciones Lógicas
Operaciones binarias
Entonces, las operaciones que se ejecutan considerando dos bits son llamadas Microperaciones Lógicas
16 operaciones lógicas que operan tomando dos variables binarias
Cómo obtener la Función Booleana? Ponga 4 ejemplos

## Slide 13: Implementación de HW de Microperaciones Lógicas
Las operaciones usadas generalmente son: AND, OR, XOR, NOT
S1 y S0 : bit selectors
A
B
S1
S0
Select
MUX
4 x 1
0
1
2
3
Fi
S1 | S0 | Output | M-Operation
0 | 0 | F = A ⋀ B | AND
0 | 1 | F = A ⋁ B | OR
1 | 0 | F = A ⊕ B | XOR
1 | 1 | A' | Complement
Fi = A AND B

## Slide 14: Aplicaciones
Las microperaciones lógicas sirven para manipular bits o porciones de una palabra en un registro. Ejemplo:
A = 1100, B = 1010
Selective set: (OR Microperation)
Si el bit en B es 1, entonces el bit (correspondiente) en A toma el valor de 1
  A  A + B
Selective Complement (XOR Microperation)
Si el bit en B es 1, entonces el bit (correspondiente) en A cambia a su complemento
A  A ⊕ B
3. Selective Clear
Si el bit en B es 1, entonces el bit (correspondiente) en A toma el valor de 0
  A  A B’

## Slide 15: Aplicaciones
Ejemplo:
A = 1100, B = 1010
  Mask Operation (AND Microperation)
  Si el bit en B es 0, entonces el bit (correspondiente) en A toma el valor de 0
  A  A B
  Clear Operation (AND Microperation)
  Si el bit en B es igual al bit (correspondiente) en A, el bit en A toma el valor de 0 (cleared), caso contrario, el bit an A toma el valor de 1
  A  A ⊕ B
  Consultar: cómo trabajan las aplicaciones Insert y Compare

## Slide 16: Aplicaciones

## Slide 17: Microperaciones de Desplazamiento o Shift Microperations
Se usan para transferir datos de forma serial.
3 tipos de shift:
  Logical shift
  Circular shift
  Arithmetic shift

## Slide 18: Implementación de HW de Microperaciones Shift
S
0
1
S
0
1
S
0
1
S
0
1
MUX
MUX
MUX
MUX
H0
H1
H2
H3
Select
Serial Input IR
Select | Output |  |  | 
S | H0 | H1 | H2 | H3
0 | IR | A0 | A1 | A2
1 | A1 | A2 | A3 | IL
A0
A1
A2
A3
Serial Output IL
0 para Shift Right (down)
1 para Shift Left (up)
¿Cómo queda el diagrama si en lugar de aplicar Shift left aplicamos Shift Right?
Tabla Funcional

## Slide 19: Arithmetic logic shift unit
Arithmetic operations
Logical operations