## Slide 1: Computación Paralela
Dra. Lorena Recalde

## Slide 2: Pipelining Process: Cómo un programa se ejecuta a manera de pipeline
  Conjunto de elementos de procesamiento de datos conectados en serie ->instrucciones de un programa
  Output de un elemento es el input de otro elemento
  Un programa estará cargado en memoria entonces recuperar (fetch) la instrucción del programa desde la memoria
  Sin importar las instrucciones del programa, éstas se ejecutan en 5 fases en el procesador:
  Instruction fetch
  Instruction decode
  Opcode fetch
  Opcode execute
  Operand store
IF | ID | OF | OE | OS

## Slide 3: NON-Pipelining Processing
  Ejecución de una instrucción tras otra
  Cuando se completa una instrucción se carga la siguiente
  tp: duración de una fase
  tn: duración total del programa
  Si tp=1, tn = 15
i | IF | ID | OF | OE | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | i+1 | IF | ID | OF | OE | OS |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i+2 | IF | ID | OF | OE | OS

## Slide 4: Pipelining Processing
  Cuando termina una fase de una instrucción empieza una fase de la siguiente instrucción. Las fases estarán ejecutando un elemento diferente
  Si tp=1, tn = 7
  Con pipelining se mejora el rendimiento del sistema en procesadores modernos
i | IF | ID | OF | OE | OS |  | 
 | i+1 | IF | ID | OF | OE | OS | 
 |  | i+2 | IF | ID | OF | OE | OS

## Slide 5: Pipelining Process: Ejemplo
  Ejecutar la instrucción: Ai * Bi + Ci para i = {1, 2, …, 7}
  7 instrucciones
  Mover los valores a los registros:
  R1 <- Ai
  R2 <- Bi
  R3 <- Ai * Bi
  R4 <- Ci
  R5 <- R3 + R4

## Slide 6: Pipelining Process: Ejemplo
Ciclo |  |  |  |  | 
Clock Pulse Num | Segmento 1 |  | Segmento 2 |  | Segmento 3
 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5
1 | A1 | B1 |  |  | 
2 | A2 | B2 | A1 * B1 | C1 | 
3 | A3 | B3 | A2 * B2 | C2 | A1 * B1 + C1
4 | A4 | B4 | A3 * B3 | C3 | A2 * B2 + C2
5 | A5 | B5 | A4 * B4 | C4 | A3 * B3 + C3
6 | A6 | B6 | A5 * B5 | C5 | A4 * B4 + C4
7 | A7 | B7 | A6 * B6 | C6 | A5 * B5 + C5
8 |  |  | A7 * B7 | C7 | A6 * B6 + C6
9 |  |  |  |  | A7 * B7 + C7
Los 5 registros contendrán nueva dada con cada ‘clock pulse’

## Slide 7: Pipelining Process
  Los segmentos operan concurrentemente con otros segmentos
  Un pipeline puede ser visto como un conjunto de segmentos de procesamiento
  Cada subproceso se ejecuta especialmente en un segmento
  La instrucción es particionada por eso cada segmento hace un procesamiento parcial
  El resultado se obtiene después de la ejecución de todos los segmentos
  Se trabaja con diferentes registros en los segmentos que se ejecutan de manera concurrente
  Responda: ¿Qué tipo de operaciones/aplicaciones se pueden ejecutar en un pipeline processor?

## Slide 8: Pipelining Process
  Ejemplo:
  (los registros que separan los segmentos contienen resultados intermedios)
  Si existen 4 Segmentos y por cada segmento se ejecutan 6 tareas (una tarea por un ciclo de reloj) cómo se grafica el diagrama espacio – tiempo de este pipeline?
  Después de qué ciclo dejará de ejecutarse la tarea T1?

## Slide 9: Pipelining Process
  Realizar la operación (Ai + Bi)(Ci + Di) para una serie de números. Especificar un pipeline para llevar a cabo esta tarea. Liste los contenidos de todos los registros en el pipeline para i = 1 hasta i = 7.
  Hacer un diagrama donde se muestre cómo se usan los registros y operaciones
  Muestre los segmentos necesarios en una tabla
  Cómo sería el diagrama espacio – tiempo?

## Slide 10: Pipelining Process
  Considere que existen k segmentos,
  El ciclo de reloj es tp
  El numero de tareas a ejecutarse es n
  Para terminar la tarea T1 de los k segmentos se necesitará ktp de tiempo.
  Las tareas restantes se definen como (n-1) y el tiempo que requieren para ejecutarse será de (n-1)tp
  Entonces para completar las n tareas de los k segmentos en un pipeline se requiere k + (n-1) ciclos de reloj.
  Cuántos ciclos de reloj se requieren para ejecutar 4 segmentos que contienen 6 tareas? 4 + (6-1) = 9

## Slide 11: Pipelining Process
  Dibuje un diagrama espacio – tiempo para un pipeline de 6 segmentos (muestre en el diagrama el tiempo o número de ciclos que toma procesar 8 tareas)
  Cuántos ciclos de reloj se requieren para procesar 200 tareas en un pipeline de 6 segmentos?

## Slide 12: En una unidad NON-Pipelining
  Considere que existen k segmentos,
  El ciclo de reloj es tp
  El numero de tareas a ejecutarse es n
  (Pero como hablamos de un sistema no pipeline) Para completar una tarea el tiempo que se tarda es de tn;
  Noción de ratio de aceleración: La aceleración de un procesamiento pipeline sobre un procesamiento NON-pipeline se define como:
  Aquí asumimos que el tiempo que se tarda en procesar una tarea es el mismo en el sistema pipeline que en el sistema NON-pipeline; entonces tn = ktp
  La máxima aceleración viene dada por la fórmula
  El tiempo total requerido para n tareas es ntn o reemplazando: n * k * tp

## Slide 13: En una unidad NON-Pipelining
  Ejemplo:
  El tiempo para procesar una operación es tp= 20ns. Asuma que el pipeline tiene k = 4 segmentos y ejecuta 100 tareas en seuencia. Si se pone en marcha el pipeline tenemos (k+n-1)tp = (4+99)*20 = 2060ns en completarse.
  Asumimos que tn = ktp = 4 * 20 = 80ns, para un sistema NO pipeline se requiere nktp= 100 * 80 = 8000ns para completar las 100 tareas.
  El ratio de aceleración es igual a 8000/2060 = 3.88
  Si asumimos que tn=60ns, entonces la aceleración máxima = 60ns/20ns = 3

## Slide 14: Pipelining Process
  Dibuje un diagrama espacio – tiempo para un pipeline de 6 segmentos (muestre en el diagrama el tiempo o número de ciclos que toma procesar 8 tareas)
  Cuántos ciclos de reloj se requieren para procesar 200 tareas en un pipeline de 6 segmentos?
  Un sistema NON-pipeline tarda 50ns para procesar una tarea (tn=50ns). La misma tarea puede ser procesada en un pipeline de 6 segmentos con un tp=10ns. Determine el radio de aceleración del pipeline para 100 tareas. Cuál es la máxima aceleración que puede ser alcanzada?

## Slide 15: Systemas Paralelos o Parallel Systems
  En un sistema paralelo existen varios procesadores que acceden directamente a una memoria compartida y forman u espacio de dirección común (common address space)
  Varios CPUs acceden a una sola memoria
  Dos o más procesadores trabajan en combinación para resolver un problema
CPU
CPU
CPU
CPU
Memoria

## Slide 16: Systemas Paralelos o Parallel Systems
  Un sistema paralelo es diseñado para aumentar la velocidad de ejecución de los programas
  El programa en ejecución es fragmentado en múltiples piezas y estos fragmentos son procesados simultáneamente
  Uso simultaneo de los recursos de cómputo para resolver el problema computacional
    Problema debe ser procesado en múltiples CPUs
    Debe ser dividido en partes discretas que pueden ser resueltas de forma concurrente
    Cada parte debe ser dividida en una serie de instrucciones
    Una instrucción de cada parte se ejecuta de manera simultánea e los diferentes CPUs

## Slide 17: Aplicaciones
  Dos servidores que comparten la carga de trabajo para resolución de operaciones matemáticas
  Supercomputadores son organizados en una arquitectura de sistema paralelo

## Slide 18: Qué es un thread
  Proceso liviano o light weight process
  (Proceso: ejecución de un programa en un momento dado)
  Threads: módulos o tareas que están presentes en un proceso y cada thread tiene su propia función.
  Los threads de un proceso comparten los recursos que fueron asignados para ese proceso
  Es la unidad básica de ejecución del CPU que consiste de
  Un program counter
  Thread ID
  Pila (para almacenar variables temporales)
  Conjunto de registros
  --> por cada thread
Proceso
threads
code, data, files